## Slide 1
FASE 4
Prototipo Modelo Funcional
y Evaluación de Diseño
Sistema Gripper Neumático
para Brazo Robótico
Integrantes: Ruiz • Zuluaga • Quintero • Guerrero • Enríquez
Profesor: Ronald M. Martinod Restrepo
Universidad EAFIT — Grupo 6 | 8 de mayo de 2026

## Slide 2
Agenda
1. Introducción y Objetivos
2. Cartas de Proceso de Fabricación (F1–F7)
3. Desarrollo del Prototipo y Calibración
4. Indicadores de Evaluación y Plan de Pruebas
5. Matriz QFD — Componentes vs. Proceso
6. Análisis de Costos
7. Viabilidad Económica
8. Conclusiones

## Slide 3
01
Introducción
y Objetivos

## Slide 4
Introducción
Contexto
Los grippers son el elemento de interacción directa entre el robot y su entorno. Su diseño debe garantizar precisión, repetibilidad y eficiencia operativa.
Objetivo General
Desarrollar, ensamblar y validar un prototipo funcional de gripper neumático para brazo robótico, evaluando su viabilidad técnica y económica.
Objetivos Específicos
Definir cartas de proceso de fabricación
Construir el prototipo (tol. ±0,1 mm, Ra 3,2 µm)
Ajustar y calibrar el sistema neumático
Establecer KPIs y plan de pruebas
Desarrollar matriz QFD
Analizar costos y viabilidad económica

## Slide 5
02
Cartas de Proceso
de Fabricación F1–F7

## Slide 6
Resumen de Cartas de Proceso
F1
Base Ventosas
Setup / Ciclo:
90 / 210 min
F2
Acople Superior
Setup / Ciclo:
100 / 185 min
F3
Acople de Robot
Setup / Ciclo:
85 / 145 min
F4
Comp. Comerciales
Setup / Ciclo:
— / — min
F5
Ensamblaje Final
Setup / Ciclo:
— / — min
F6
Ensamble Eléctrico
Setup / Ciclo:
75 / 125 min
F7
Ensamble Neumático
Setup / Ciclo:
45 / 110 min
TOTAL: 395 min setup | 775 min ciclo | Norma: ISO 9001:2015 / ASME / DIN ISO 1711-1

## Slide 7
F1 — Base Ventosas
Al 6061-T6 | 150×150×20 mm | Ø66 central | 8×Ø5 | Ra 3,2 µm

## Slide 8
F2 — Acople Superior
Al 6061-T6 | Ø75 ext. | Ø44,47 int. | L=28 mm | 8×Ø5

## Slide 9
F3 — Acople de Robot
Al 6061-T6 | Ø75×21 mm | Escalón Ø40,77 | Ranura 14×13 mm

## Slide 10
F4 — Componentes Comerciales
FESTO VN-10-H | 4× ventosas Ø25 | Cinta PTFE | Prueba vacío ≥ −0,60 bar

## Slide 11
F5 — Ensamblaje Final
Par 2,9 Nm secuencia cruzada | 4 bar/60 s estanqueidad | 500 g/30 s funcional

## Slide 12
F6 — Ensamble Eléctrico
ESP32 | 24 VDC/5 A | LM2596 | AMS1117 | IRF540N | Relé K1 | Diodos 1N4007

## Slide 13
F7 — Ensamble Neumático
VN-10-H 4–6 bar | EV 5/2 | Manifold 1×4 | Vacuostato −0,60 bar | FRL

## Slide 14
03
Desarrollo del Prototipo
y Calibración

## Slide 15
Secuencia de Ensamblaje y Calibración
1
Fabricación
Al 6061-T6
Torno + Fresadora
Taladro columna
2
QC Dimensional
100%
Vernier · Micróm.
Comparador TIR
3
Prep.
Comerciales
PTFE + Prueba
VN-10-H ≥−0,60 bar
4
Ensamble
Eléctrico
LM2596→5V
AMS1117→3,3V
5
Ensamble
Neumático
Manifold + EV
Vacuostato −0,60
6
Ensamble
Final
2,9 Nm cruz
1→3→2→4
7
Estanqueidad
4 bar / 60 s
Sin burbujas
QC-E-003
8
Prueba
Funcional
500 g · 30 s
Vacío ≥−0,60 bar
Neumática
VN-10-H 4–6 bar → vacío ≥ −0,60 bar
Vacuostato
Setpoint −0,60 bar → GPIO34 vía divisor
Par tornillos
2,9 Nm DIN ISO 1711-1 → secuencia cruzada
ADC ESP32
MPX5700 con divisor 10 kΩ / 4,7 kΩ → ≤ 3,3 V

## Slide 16
04
Indicadores de Evaluación
y Plan de Pruebas

## Slide 17
KPIs y Plan de Pruebas del Gripper
Fuerza de agarre
≥ 5 N
MPX5700 + dinamómetro
Precisión posic.
≤ 0,5 mm
Comparador / regla
Repetibilidad
≥ 95% éxito
30 ciclos sucesivos
Tiempo respuesta
≤ 0,5 s
Cronómetro / oscilosc.
Capacidad de carga
≥ 500 g / 30 s
Pieza patrón + cronóm.
Vacío de operación
≥ −0,60 bar
Vacuómetro calibrado

## Slide 18
05
Matriz QFD
Componentes vs. Proceso

## Slide 19
Casa de la Calidad — QFD
16 componentes × 16 variables | Relaciones: Fuerte ● Moderada ○ Débil ▽

## Slide 20
Matriz QFD — Requisitos Funcionales vs. Variables
Comparación con 5 competidores | Mayor impacto: Validación 8,2% · Ciclo de vida 8,0% · Fiabilidad 7,7%

## Slide 21
QFD — Importancia Técnica Relativa
Chart: 
| Validación | Ciclo vida | Fiabilidad | Ensamblaje | Mantenimiento | Seguridad | Adquisición | Precisión | Precio | Geometría | Disposición | Documentación | Integración | Calibración | Programación | Fabricación
Peso relativo (%) | 8.16 | 7.98 | 7.71 | 7.58 | 7.19 | 7.16 | 6.99 | 6.79 | 6.43 | 6.2 | 6.02 | 5.62 | 5.36 | 5.36 | 3.62 | 1.82

## Slide 22
06
Análisis de Costos

## Slide 23
Distribución de Costos — Prototipo vs. Industrial
Chart: Prototipo ($1.701.700)
| Neumática | Mano de obra | Electrónica | Material | Sujeción
Prototipo | 765000 | 675000 | 164000 | 92500 | 5200
Chart: Industrial ($1.726.700)
| Neumática | Mano de obra | Electrónica | Material | Sujeción
Industrial | 765000 | 567500 | 334000 | 55000 | 5200
Prototipo
$1.701.700
Industrial
$1.726.700
P. Venta Proto
$3.063.060
Margen
44,4%

## Slide 24
Costos Prototipo — Detalle por Ítem
VN-10-H 19,1% · Mano de obra CAD 21,2% · Total $1.701.700 COP

## Slide 25
Costos Industrial — Detalle por Ítem
Vacuostato 24V 12,2% · Aluminio estructura 3,2% · Total $1.726.700 COP

## Slide 26
07
Evaluación de
Viabilidad Económica

## Slide 27
Comparación Económica y Viabilidad
Chart: 
| Prototipo | Industrial
Costo total | 1701700 | 1726700
Precio de venta | 3063060 | 3108060
Utilidad bruta | 1361360 | 1381360
Diferencia costo
$25.000 COP
(+1,5%)
Margen s/ precio
44,4%
ambos escenarios
Precio mín. proto
$3.063.060
Precio mín. ind.
$3.108.060
Margen 80% | Línea de aire existente (costo $0)

## Slide 28
08
Conclusiones

## Slide 29
Conclusiones
Prototipo funcional validado con vacío ≥ −0,60 bar y sujeción de 500 g por ≥ 30 s
7 cartas de proceso documentadas bajo ISO 9001:2015 — 395 min setup / 775 min ciclo
Costo prototipo: $1.701.700 COP | Precio de venta recomendado: $3.063.060 COP (80% margen)
Producto industrial solo 1,5% más costoso ($1.726.700) con mayor confiabilidad
QFD identifica Validación (8,2%) y Ciclo de vida (8,0%) como las variables más críticas
Par 2,9 Nm en secuencia cruzada + estanqueidad 4 bar/60 s garantizan la integridad mecánica
Universidad EAFIT · Diseño Metódico — Grupo 6 · Mayo 2026